## Slide 1: Раздел 3. Методы испытаний
Лекция 8.
Механические испытания

## Slide 2: Механические испытания
ударные
вибрационные
линейные
Способность ИМС выполнять свои функции в условиях механического воздействия называется механической устойчивостью, а после воздействия – механической прочностью изделий
Под влиянием даже небольших по амплитуде, но длительных вибрационных нагрузок могут появляться усталостные явления в материале конструкции, приводящие к выходу из строя или разрушению изделия.

## Slide 3: Последствия механических воздействий на ИМС
Резонанс - собственная частота какой-либо части конструкции ИМС находится в пределах спектра частот действующей вибрации, в результате чего нагрузки возрастают во много раз.
Результат - обрыв выводов, нарушению герметизации, возникновению короткого замыкания и т.д.
Ускорения, возникающие при резком изменении скорости или направления движения объекта, в котором применены ИМС, вызывают механическое воздействие на них в виде удара.
Результат - силы, деформирующие изделие и вызывающие в них механические напряжения, которые в свою очередь могут служить причиной разрушений изделий.
Когда на изделия действует серия ударов в виде импульсов, следующих один за другим, то возникающую вибрацию называют тряской.

## Slide 4
Способность ИМС выполнять свои функции в условиях механического воздействия называется механической устойчивостью, а после воздействия – механической прочностью изделий.
Для определения работоспособности изделий в условиях и (или) после воздействия механических нагрузок проводятся специальные так называемые механические испытания:
определяют механическую прочность и устойчивость,
отсутствие резонансных частот в пределах спектра частот действующей вибрации,
наличие кратковременных или постоянных коротких замыканий и обрывов в изделии,
присутствие явлений, которые могут привести к его выходу из строя.

## Slide 5: Виды механических испытаний ИМС
на виброустойчивость и вибропрочность;
на ударную прочность и устойчивость;
на воздействие линейных нагрузок и акустических шумов;
на прочность внешних выводов и их креплений.

## Slide 6: Испытание на виброустойчивость и вибропрочность
Конструктивный запас ИМС по резонансной частоте оценивается в настоящее время с помощью коэффициента конструктивного запаса Кз , который равен:
Kз = f0/f2
где f2 – верхняя частота рабочего диапазона, заданная в нормативно-технической документации; f0 – наименьшая резонансная частота исследуемого изделия.
Чем выше резонансная частота изделия, тем больше величина Кз, а следовательно, выше вибропрочность изделия при прочих равных условиях.

## Slide 7: Измерение параметров вибрации.
амплитуда ускорения (или перемещения)
виброскорость (или частота),
спектральная плотность ускорения для случайной вибрации
Пьезоэлектрический метод определения резонансных частот основан на определении резонансных частот по сигналу с пьезоэлектрического преобразователя, прикрепленного к испытываемому образцу.
Электретный метод определения бесконтактной виброметрии. Электреты могут длительное время сохранять поляризацию и тем самым создавать в окружающем пространстве электрическое поле.
Если электрет расположить между двумя металлическими электродами, соединенными проводником, и если имеется воздушный зазор между одним из электродов и поверхностью электрета, то в этом зазоре будет создаваться электрическое поле, которое зависит от зазоров, размеров электрода и заряда.

## Slide 8: Методы испытаний на вибропрочность и выбростойкость
-качающейся частоты;
-фиксированных частот;
-случайной вибрации.
Метод качающейся частоты.
Сущность его заключается в изменении частоты колебаний в заданном диапазоне от минимальной до максимальной и обратно с тем, чтобы последовательно возбуждать резонансы изделия, которые приходятся на область частот испытания.
В данном методе резонансная частота, соответствующая диапазону часто испытаний, будет возбуждаться дважды за каждый цикл качания.

## Slide 9: Характеристика устойчивости изделий при воздействии вибрации
1- идеальная устойчивость изделия; 2- нагрузка при испытании; 3- реальная устойчивость изделия;
Испытаний на воздействие вибрации необходимо проводить в резонансной области, где нагрузки превосходят допустимые; возможно проведение испытаний в дорезонансной области частот, но абсолютно бесполезны испытания в зарезонансной области частот, где ускорение ниже установленного.

## Slide 10
Метод фиксированных частот
Применяется только в тех случаях, когда проведение испытаний методом качающейся частоты технически неосуществимо.
Метод случайной вибрации
Может быть выполнен с помощью широкополосной и узкополосной случайной вибрации со сканированием полосы частот.