## Slide 1: Раздел 2. Математический аппарат для оценки надежности
Лекция 3.
Статистический ряд

## Slide 2: Статистический ряд
В процессе контроля и испытаний ИМС приходится иметь дело со случайными событиями.
Случайными событиями называются такие, которые могут произойти или не произойти при определенном комплексе условий, тесно связанных с возможностью появления данных событий.

## Slide 3: Основные понятия теории вероятностей
Предположим, что сдается готовая партия ИМС. Заранее известно, что в этой партии, состоящей из N интегральных микросхем, имеется D дефектных изделий. Тогда вероятность извлечь из этой партии именно дефектную ИМС будет равна отношению:
Q=D/N. (2.1)
Вероятность же извлечь бездефектную ИМС будет иметь следующий вид:
(2.2)

## Slide 4
Если в сдаваемой партии дефектные изделия отсутствуют полностью (D=0), то вероятность того, что будет вытащено бездефектное изделие, равна:
(2.3)
Такое событие называется достоверным.
Если сдаваемая партия состоит только из дефектных изделий, т.е. N=D, то вероятность извлечь бездефектное изделие равна:
(2.4)
Такое событие в противоположность достоверному называется невозможным событием.

## Slide 5
Практически невозможным событием называется событие, вероятность которого близка к нулю, а практически достоверным событием – вероятность которого близка к единице.
Теперь предположим, что методами случайного отбора мы составили из ИМС сдаваемой партии выборку объемом n. После проверки ИМС в выборке выяснилось, что из n микросхем d оказались дефектными. Долю дефектных ИМС в выборке, взятой из партии, обозначим через qОП. Эта доля называется статистической вероятностью дефектных изделий и равна:
qОП = d/ n (2.5)
Статистическая вероятность бездефектных изделий в выборке:
PОП = (n-d)/n = 1-qОП (2.6)

## Slide 6
Выборкой называют часть изделий, отобранных из общей их совокупности для получения информации о всей массе изделий, называемой общей или генеральной совокупностью.
Вполне очевидно, что Q и P есть величины постоянные для данной партии изделий и определяемые тем, сколько в партии дефектных изделий (D). Величины же qОП и рОП – случайные.
Величины Q и P называются генеральными характеристиками, а qОП и рОП - выборочными характеристиками.

## Slide 7: Статистический ряд и его характеристики
Если расположить замеренные случайные значения в возрастающем или убывающем порядке, то получим упорядоченный или ранжированный ряд случайных величин Xi.
Если значения повторяются несколько раз, то их объединяют, а число случаев для каждого из повторяющихся значений обозначают через mi
и называют абсолютной частотой или статистическим весом, а сам ряд значений случайной величины – статистическим рядом.
Среднее положение наблюдаемых значений в ряду характеризуется с помощью средней арифметической и медианы.
Средняя арифметическая подсчитывается по формуле:
(2.7)

## Slide 8
В случае статистического ряда (когда значению случайной величины Xi соответствует какая-то частота mi) средняя арифметическая имеет вид:
(2.8)
Во втором случае называют средней взвешенной.
Медианой случайной величины Х называют такое ее значение Ме, которое приходится на середину упорядоченного ряда.
Она делит упорядоченный ряд на две равные по объему группы. При четном числе измерений медиана равна значению параметра, занимающему срединное положение в ряду.

## Slide 9
Средние величины не учитывают рассеивание вокруг них отдельных значений. Для описания рассеивания случайных величин на практике применяют ряд характеристик. Простейшей характеристикой является размах (R), применяемый для приблизительной оценки рассеивания. Выражение, описывающее размах, имеет следующий вид:
R= xmax – xmin (2.9)
В теории и на практике в качестве меры колебания значений параметра в статистическом ряде наиболее часто применяется средний квадрат отклонения (s2), который называют выборочной дисперсией.

## Slide 10
Дисперсию невзвешенную вычисляют по формуле
(2.10)
При наличии соответствующих частот mi дисперсия вычисляется по формуле для дисперсии взвешенной:
(2.11)

## Slide 11
Среднее квадратичное отклонение невзвешенное и взвешенное при этом приобретает соответственно следующий вид:
                (2.12)
                (2.13)
Для характеристики колебаний измеряемой величины используют коэффициент вариации V, т.е. отношение среднего квадратичного отклонения к среднему арифметическому значению случайной величины, выраженное в процентах (или в долях единицы):
(2.14)

## Slide 12
Рассмотрим случайную величину Х, которая может принимать дискретные значения x1, x2, x3, р 3…, pi,…, pn.
Математическое ожидание этой случайной величины Х, обозначаемое через M[X], подсчитывается по формуле
(2.15)
а, учитывая, что будем иметь:

## Slide 13
Дисперсия случайной величины Х в генеральной совокупности обозначается через 2 и подсчитывается по следующей формуле:
(2.16)
для случая, когда значения Х в генеральной совокупности не повторяются, и
(2.17)
для случая, когда значения Х повторяются.