## Slide 1: Раздел 2. Математический аппарат для оценки надежности
Лекция 5.
Показатели надежности

## Slide 2: Основные понятия и свойства надежности
Качество продукции – это совокупность ее свойств, обусловливающих способность удовлетворять определенным потребностям в соответствии с назначением.
Понятие качества продукции ставят в зависимость от этапов ее создания:
-на этапе проектирования – соответствие техническому заданию (ТЗ);
-на этапе производства – соответствие требованиям технической документации (ТД);
-на этапе применения – степень удовлетворения потребителя.

## Slide 3: Показатели качества
Единым комплексным показателем является коэффициент качества.
Высшая оценка условно принимает коэффициент качества, равный единице.
Он складывается:
из процента сдачи продукции с первого предъявления,
претензий потребителя,
величины брака,
состояния технологической дисциплины и др.

## Slide 4
Наиболее эффективной является количественная оценка качества ИМС комплексным показателем Q, вычисляемым по формуле
где mi – весовые коэффициенты каждой группы; qi – групповые показатели качества; n – число групп свойств.

## Slide 5: Основные понятия и свойства надежности
Надежность – свойство изделия сохранять значения установленных параметров функционирования в определенных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, хранения и транспортировки.
Исправность – состояние ИМС, при котором она соответствует всем требованиям, установленным технической документацией.
Работоспособность – такое состояние ИМС, при котором она способна выполнять заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных технической документацией.

## Slide 6
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности, т.е. утрата работоспособности, наступающая внезапно или постепенно.
Применительно к ИМС отказ – это событие, заключающееся в полной утрате работоспособности ИМС или уходе одного либо нескольких параметров, установленных техническими условиями в качестве критериев годности, за пределы заданных норм (критерий годности – параметр, по значению ил изменению которого ИМС считают годной ил отказавшей).
Время работы ИМС до отказа (время безотказной работы), т.е. время, в течение которого выполняются заданные функции, у каждой ИМС различно.

## Slide 7
Безотказность – свойство изделия сохранять работоспособность в течение требуемого времени необходимой наработки без перерывов.
Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до полного износа при эксплуатации с необходимыми для ремонта и обслуживания перерывами.
Ремонтопригодность – приспособленность изделия к обнаружению, устранению и предупреждению отказов.
Сохраняемость – свойство изделия непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после хранения и транспортировки.

## Slide 8: Количественные показатели надежности
Критерий надежности – признак, мерило, по которому оценивается надежность различных изделий. Количественное значение критерия надежности конкретного изделия называют характеристикой или количественным показателем надежности. Для практического использования очень удобны временные показатели надежности. Поскольку надежность ИМС определяется безотказностью и сохраняемостью, а в некоторых случаях и долговечностью, в качестве количественных показателей надежности ИМС используют показатели этих свойств. Количественно безотказность оценивается такими показателями, как вероятность безотказной работы, интенсивность отказов и средняя наработка до отказа, долговечность – ресурсом и сроком службы, а сохраняемость – сроком сохраняемости или -процентным сроком сохраняемости.

## Slide 9
Единичным показателем надежности называется такой, который относится к одному из свойств изделий (к безотказности, долговечности, ремонтопригодности или сохраняемости изделий). Комплексным показателем называется такой, который относится к нескольким свойствам, составляющим надежность изделия.
Под наработкой изделия до отказа подразумевается среднее время наработки изделия до отказа. Для количественной характеристики надежности удобна функция P(t) – вероятность безотказной работы изделий до момента t

## Slide 10: Интенсивность отказов
Интенсивность отказов (t) показывает, какая доля исправных в данных момент изделий в выборке отказывает в единицу времени (для малых промежутков времени). Эта характеристика надежности может быть получена из опытных данных по формуле:

## Slide 11
где di– число отказов за промежуток времени ti; n- начальное число изделий, поставленных на испытание; di - общее число изделий, отказавших к началу рассматриваемого промежутка времени ti . Функцию зависимости интенсивности отказов (t) от времени часто называют лямбда-характеристикой (рисунок 2.5.).

## Slide 12: Методы планирования испытаний

## Slide 13
Метод однократной выборки
Смысл однократной выборки:
При использовании этого метода в ТУ записываются объем выборки n, время испытаний tи и приемочное число С.
Если число отказавших изделий в выборке d за время испытания меньше или равно приемочному числу С, то партия изделий принимается, в противном случае – бракуется.
Случайное количество отказавших изделий в заданное время для выборки n0,1N может быть определено на основании биномиального закона и закона Пуассона.
Для определения n и С при использовании биномиального закона уравнение имеет вид
(1)
для риска заказчика, а для риска поставщика (изготовителя)

## Slide 14
(2)
Решая эти уравнения относительно n и затем приравнивая правые части, находим из полученного выражения зависимость приемочного числа С от Р1, Р2,  и , величины которых являются заданными.
При составлении плана контроля для известного закона распределения наработки на отказ уже нет необходимости проводить испытание выборки в течение всего гарантированного времени. В этом случае предельная продолжительность испытания выбирается в зависимости от производственных и технико-экономических факторов (времени, которое может быть отведено на испытания, наличия образцов изделий, количества испытательного оборудования и т.п.).

## Slide 15
Экспоненциальный закон распределения
При экспоненциальном законе распределения вероятность безотказной работы для приемочного уровня надежности, заданного на время tГ, имеет вид
(3)
а для вероятности безотказной работы за время испытаний tИ:
(4)
Или
(5)
Задаваясь различными значениями времени испытания tИ (при заданных значениях Р2 и tГ), можно получить соответствующие значения Р2 за это время. По такому принципу построена специальная таблица, дающая значение Р2 в зависимости от величины tИ/tГ и Р2. Зная Р2 за время tИ и задаваясь значениями  и С, не представляет труда вычислить или определить также из справочной таблицы необходимый объем выборки.

## Slide 16
План контроля записывается в следующем виде:
n, tИ, C.
При планировании испытаний по двум уровням надежности план контроля по форме ничем не отличается от формы плана, рассмотренного ранее. После того, как найдены значения Р2 и Р1 из таблицы по известным значениям tИ/tГ, Р2 и Р1, расчет контроля проводится аналогично описанному выше расчету при неизвестном законе распределения на отказ.
Если dC то партия, из которой взята выборка, принимается. При d>C партия бракуется

## Slide 17
Закон Вейбулла
Вероятность безотказной работы записывается в виде:
(6)
или в случае применения параметра места :
(7)
При известном законе распределения время испытания выбирается независимо от значения tГ и вероятность безотказной работы становится равной:
(8)

## Slide 18
Приемочный уровень безотказной работы Р2 на заданное время описывается соотношением
(8)
Если известны величины  и , то из
выражения (7) можно получить значение Р2(tИ) на выбранное время tИ. Но поскольку практически всегда задается значение Р2(tГ), то удобно определять Р2(tИ) в зависимости от Р2(tГ), исключив при этом t0 из отношений (7) и (8):
(9)

## Slide 19
Задаваясь различными значениями , и Р2(t),
составляют таблицы для определения Р'(tИ).
Основное преимущество метода однократной выборки состоит в том, что планы контроля легко разрабатывать, планировать и осуществлять.
Недостатком данного метода является возможность забракования хорошей партии продукции.

## Slide 20
Метод двукратной выборки
Данный метод предусматривает проведение испытания второй выборки, если число отказов в первой выборке превысило приемочное число, но осталось меньше браковочного.
При однократном выборочном контроле оперативные характеристики контроля описываются формулой
(10)
В случае же двукратного выборочного контроля вероятность приемки партии при браковочном уровне надежности Р2 будет равна:

## Slide 21
(11)
где n1 – объем первой выборки; n2 – объем второй выборки; C1 – приемочное число для объединенных первой и второй выборок; d1 – число дефектных изделий первой выборки; d2 – второй выборки.
Первое слагаемое левой части ур.(11) представляет собой вероятность приемки p1(Q) партии с уровнем надежности, равным браковочному по результатам испытания первой выборки, а второе слагаемое – сумма произведений вероятности перехода рпереход(Q) к испытанию второй (дополнительной) выборки на вероятность приемки р2(Q) партии по результатам испытания второй выборки. Таким образом, суммарная оперативная кривая p(Q) плана двукратного выборочного контроля состоит из двух кривых

## Slide 22
p(Q)= p1(Q) + рпереход р2(Q) (12)
Вид оперативной кривой при методе двукратной выборки

## Slide 23
При осуществлении плана контроля методом двукратной выборки берется выборка объемом n1. При числе отказов в этой выборке d1, меньшем или равном приемочному числу С1, партия принимается. При d1, большем или равном браковочному числу С1 , партия не принимается. При количестве отказавших изделий в выборке, меньшем, чем С1 ,но большем С1, берется вторая (дополнительная) выборка n2 из этой же партии. Если число отказавших изделий во второй выборке меньше или равно приемочному числу С2, то партия принимается, если больше С2 – бракуется.
При составлении плана контроля приводятся отдельно приемочное С и браковочное С1 числа для первой и дополнительной (С2, С2) выборок. Необходимый объем выборок определяется из ур.(11).

## Slide 24
Так, например, для случая С1=0 и С=0:
Определяют размеры первой и второй выборок n1 и n2 из соотношений:
где а1 и а2 находятся из таблицы.1, построенной на основании формулы (11) в зависимости от риска заказчика , устанавливают для первой выборки приемочное число С1=0 и браковочное число С1 =2, а для второй выборки приемочное число С2=0 и браковочное число С2=1; в случае неизвестного закона распределения наработки изделий на отказ продолжительность испытаний каждой выборки должна быть равной времени tГ.
Таблица 1
 | a1 | a2
0,1 | 2,6 | 2,00
0,2 | 2,0 | 1,43
0,3 | 1,6 | 1,18

## Slide 25
Метод непрерывных испытаний
Метод непрерывных испытаний изделий на надежность заключается в непрерывном отборе и постановке изделий на испытания в течение контролируемого периода. При этом изделия отбираются равными группами через равные промежутки времени
(13)
где tпер – контролируемый период времени; k – число групп, поставленных на испытание.
Величина k определяется отношением

## Slide 26
где n – объем выборки, необходимый для подтверждения Р2 за время tГ (при определенном числе С); ni
– число изделий в каждой группе.
Группа снимается с испытания по истечении времени ее испытания, равного tГ. Оценка результатов испытания производится после окончания испытания последней группы.
Если суммарное число отказавших изделий во всех группах за время испытания tИ не превышает приемочного числа С, то это означает, что заданный уровень надежности обеспечивается.
Основным недостатком метода является большая затрата времени для принятия решения. Метод непрерывных испытаний, как правило, применяется для отработанного технологического процесса. В этом случае все изделия, изготовленные за оцениваемый период tпер , можно считать в совокупности одной партией, в сделанные по частям последовательные выборки будут являться репрезентабельными выборками этой партии.